交通与汽车工程学院

《汽车试验技术》

实验指导书

适用专业:  汽服、交运、车辆、发动机

课程代码:      8244840

学时:    8     学分:

编写单位:

编 写 人:    李跃平、陈飞

审 核 人:

审 批 人:

目   录

实验一  汽车底盘测功试验 ……………………………………………………………… 2

实验二  汽车噪声试验……………………………………………………………………… 4

实验三  汽车灯光实验……………………………………………………………………… 5

实验报告格式及要求…………………………………………………………………………7

主要参考文献  ………………………………………………………………………………7

# 实验一  汽车底盘测功实验

一、实验目的和任务

了解实验仪器的使用方法及熟悉汽车滑行检测、加速检测、汽车驱动轮输出功率的检测方法。

二、实验仪器、设备及材料

汽车底盘测功机等

三、实验原理及步骤

1、实验准备

（1）实验依据的标准：GB 18565－2001《营运车辆综合性能要求和检验方法》

（2）汽车：发动机要充分预热，机油温度和冷却温度达到使用说明书的预热要求。轮胎冠面花纹深度、轮胎气压符合使用说明书的要求。

（3）仪器：使用“底盘测功机”进行实验，实验前需按使用说明书预热。

2、方法：

（1） 汽车滑行检测

A、进入“汽车整车性能检测系统”的计算机主界面，点击“汽车滑行检测”；

B、按系统提示操作；输入相关信息和参数；

C、将被检测车辆的提升到到系统规定的车速后；挂入空档，松开油门，让车辆滑行直至停止。

D、系统自动检测；并记录滑行距离，打印实验结果。

（2）汽车加速检测

A、进入“汽车整车性能检测系统”的计算机主界面，点击“汽车加速检测”；

B、按系统提示操作；输入相关信息和参数；

C、将被检测车辆置于检测档位，将车速处于低于加速的初速度状态；

D、将加速踏板踩到底，加速到所需车速；

E、系统自动检测；并记录滑行距离，打印实验结果。

（3）汽车功率检测

A、进入“汽车整车性能检测系统”的计算机主界面，点击“汽车功率检测”；

B、按系统提示操作；输入相关信息和参数；

C、被检测车辆在系统规定的档位下，将油门踏板踏下到底，让车辆的车速达到系统规定的车速；

D、系统自动检测；并记录输出功率，打印实验结果。

四、实验注意事项

实验时不能实验人员处于被检测车辆的前面。

五、思考题

1、怎么判定汽车的输出功率合格？

2、怎么判定汽车的滑行合格？

3、怎么判定汽车的加速性能合格？

# 实验二   汽车噪声试验

一、实验目的和任务

了解实验仪器的使用方法及熟悉汽车噪声试验的方法。

二、实验仪器、设备及材料

HS5633型数字声级计等

三、实验原理及步骤

1、实验准备

（1）、实验依据的标准：GB 1495—2002《汽车加速行驶车外噪声限值及  测量方法》、GB 1496—1979《机动车辆噪声测量方法》和GB 7258—2012《机动车运行安全技术条》

（2）、汽车：轮胎冠面花纹深度、轮胎气压符合使用说明书的要求。

2、方法：

（1）车内噪声测量实验

A、汽车和发动机均处于停止状态，测量车内本底噪声，并记录。

B、汽车行驶速度：10km/h，30km/h

C、测量位置：

a、车内噪声测量通常在人耳附近布置测点。话筒朝车辆前进方向。

b、驾驶室车内噪声测点位置见上图。

c、载客车室内噪声测点可选在车厢中部及最后排座的中间位置，话筒高度见上图。

D、每个车速、每个测量点测量4次。并记录测量噪声。

（2）汽车加速行驶车外噪声测量

A、测量实验场地的本底噪声，并记录。

B、在使用场地布置实验区，

C、选择实验车辆加速行驶档位。4个前进挡选2挡加速，4个前进挡选2挡加速。

D、实验车以“C”选择的档位，车速为在该档下发动机转速为标定转速的3/4时对应的车速，行驶至“始端线”，踩下油门踏板，加速行驶通过“终端线”。

E、实验车每侧均需测量4次噪声，记录加速行驶噪声。

四、实验注意事项

噪声测量时，不能说话，不能站在传声器前面。

五、思考题

1、怎么判定汽车的噪声合格？

2、分析测量误差？

# 实验三   汽车灯光实验

一、实验目的和任务

了解实验仪器的使用方法及熟悉汽车灯光检测的方法。

二、实验仪器、设备及材料

QD-2型汽车前照灯检验仪等

三、实验原理及步骤

1、实验准备

（1）、实验依据的标准： GB 7258—2012《机动车运行安全技术条》和GB 18565－2001《营运车辆综合性能要求和检验方法》

（2）、汽车：电瓶电压符合使用说明书的要求。

2、方法：

（1）车内噪声测量实验

A、汽车和发动机均处于停止状态，测量车内本底噪声，并记录。

B、汽车行驶速度：10km/h，30km/h

C、测量位置：

a、车内噪声测量通常在人耳附近布置测点。话筒朝车辆前进方向。

b、驾驶室车内噪声测点位置见上图。

c、载客车室内噪声测点可选在车厢中部及最后排座的中间位置，话筒高度见上图。

D、每个车速、每个测量点测量4次。并记录测量噪声。

（2）汽车加速行驶车外噪声测量

A、测量实验场地的本底噪声，并记录。

B、在使用场地布置实验区，

C、选择实验车辆加速行驶档位。4个前进挡选2挡加速，4个前进挡选2挡加速。

D、实验车以“C”选择的档位，车速为在该档下发动机转速为标定转速的3/4时对应的车速，行驶至“始端线”，踩下油门踏板，加速行驶通过“终端线”。

E、实验车每侧均需测量4次噪声，记录加速行驶噪声。

四、实验注意事项

噪声测量时，不能说话，不能站在传声器前面。

五、思考题

1、怎么判定汽车的噪声合格？

2、分析测量误差？

# 实验报告格式及要求

  - 实验内容、日期；

  - 实验目的、实验仪器；

  - 根据打印实验数量，制订记录表格将数据填入相应的表格；

  - 对检测数据进行分析，画出相应的实验曲线（滑行实验、加速性能实验），按相关标准进行判定，判定实验车辆是否合格？

5、要求独立完成，并要求使用实验报告专用纸编写实验报告。

# 主要参考文献

  - GB 7258－2012  机动车运行安全技术条件

  - GB 18565－2001  营运车辆综合性能要求和检验方法

  - GB 1495—2002  汽车加速行驶车外噪声限值及  测量方法

  - GB 1496—1979  机动车辆噪声测量方法